## Slide 1
——十等星
2026 视觉培训

## Slide 2
场景设置

## Slide 3
sensor相机得到装甲板图像
corner refine传统视觉算法按照网络预测的roi计算精确角点
detector神经网络预测装甲板角点
timeserial不断获取云台姿态角和robostatus并发送云台目标状态和开火信息
planner多种策略解算到云台的目标状态并优化云台跟踪轨迹（MPC），控制开火时机
predictor筛选可瞄准的装甲板以及锁定跟踪车辆目标
solvepnp根据角点，装甲板物理模型和相机内外参得到装甲板位置和yaw角（相机系）
transformer相机系位姿转换到世界系
tracker用kf估计装甲板运动状态，用iesekf估计整车运动状态
概览
Notes: sensor相机得到装甲板图像
detector神经网络预测装甲板角点
corner refine传统视觉算法按照网络预测的roi计算精确角点
predictor筛选可瞄准的装甲板以及锁定跟踪车辆目标
solvepnp根据角点，装甲板物理模型和相机内外参得到装甲板位置和yaw角（相机系）
transformer相机系位姿转换到世界系
tracker用kf估计装甲板运动状态，用iesekf估计整车运动状态
planner多种策略解算到云台的目标状态并优化云台跟踪轨迹，控制开火时机
timeserial不断获取云台姿态角和robostatus

## Slide 4
相机与镜头
sensor相机得到装甲板图像

## Slide 5
帧率：90～220fps
焦距：8mm
光圈，对焦，曝光时间
可调参数：
海康

## Slide 9: 识别思路

## Slide 10: 识别思路
调低相机曝光将有利于灯条识别

## Slide 13
实战：修改相机/镜头参数
https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download/?module=0
海康MVS

## Slide 14
装甲板检测
detector神经网络预测装甲板角点

## Slide 15
模型格式与平台：
1. ONNX 通用
2. TensorRT nvidian nano
3. axmodel ax650n （量化）

## Slide 16
Opencv
corner refine传统视觉算法按照网络预测的roi计算精确角点
https://docs.opencv.ac.cn/4.13.0/

## Slide 17: 理解图像
计算机世界内的所有图像都可以简化为数值矩阵和描述矩阵本身的其他信息——OpenCV

## Slide 18: 色彩空间（Color Space）
RGB（Red, Green, Blue）
灰度空间（Gray-scale）
二值空间（黑白）

## Slide 19: 色彩空间（Color Space）
255=2^8-1
8 unsigned int(八位无符号整型)

## Slide 20: 理解RGB
色彩空间可以理解为使用不同的方式对颜色进行编码和表示

## Slide 21: OpenCV默认图像格式
RGB❎ BGR
Funny story : Why does OpenCV use BGR color format ? | LearnOpenCV #

## Slide 23: 实践时间

## Slide 24
精确
鲁棒

## Slide 26
实战：使用opencv找到装甲板角点并分类

## Slide 27
hw1
1. 修改相机/镜头的3个可调参数，在MVS里截取调节参数前后的图像变化。
2. 使用opencv找到装甲板角点并分类，完成detector.cpp和hpp的代码填充，提交可视化结果和源码。
3. 阅读上海科技大学2026视觉技术方案开源前置知识，场景1-2。https://fcn47qghdcqf.feishu.cn/wiki/Hcw1wxTMZicx0xkinuQcKHetn5d

## Slide 28
transformer相机系位姿转换到世界系
刚体变换

## Slide 29
当你有一个点在坐标系 A 中的位置 `P_A`，想知道它在坐标系 B 中的位置 `P_B` 时，需要做一次 刚体变换（rigid transform）。

## Slide 30: 二维坐标系——向量的旋转
意义：
建立了旋转操作与旋转矩阵之间的对应关系
先考虑我们三维生物在二维电脑屏幕上比较容易脑补的东西，那就是二维坐标系

## Slide 33
齐次变换矩阵

## Slide 35: 欧拉角
欧拉角
  由欧拉提出，用于描述三维世界物体的姿态
  欧拉角采用的转轴为当前物体坐标系的轴进行旋转，而非世界坐标系的旋转
  偏航角，Yaw，左右摇头，绕物体坐标系z转动
  俯仰角，Pitch，低头抬头，绕物体坐标系y转动
  横滚角，Roll，逆时针顺时针晃头，绕物体坐标系x转动

## Slide 36: 三维坐标系——绕坐标轴旋转
意义
初始状态（物体坐标系和世界坐标系重合）的单次旋转，内旋和外旋可以等价
这是外旋和内旋的基础

## Slide 37: 三维坐标系——内旋

## Slide 38: 三维坐标系——外旋

## Slide 39
imu坐标系

## Slide 40
相机模型
solvepnp根据角点，装甲板物理模型和相机内外参得到装甲板位置和yaw角（相机系）

## Slide 45
内参矩阵

## Slide 46
畸变系数

## Slide 47
外参矩阵（非广义）

## Slide 48
solvepnp
solvepnp根据角点，装甲板物理模型和相机内外参得到装甲板位置和yaw角（相机系）

## Slide 50
结合相机模型->像素坐标系

## Slide 51: Perspective n Points
相对应的 n 个 点
已知相对位置的三维点（世界系）
以及 对应的 图像上二维点
求世界坐标系到相机坐标系的变换矩阵
y
x
z
y
x
z
2
1
3
4

## Slide 52: cv::solvePnP
图像上的n个点
输入
输出
物体局部坐标系的n个点
与相机有关的参数。我们会提供给你。

## Slide 53: solvePnP 解出了什么
tvec 是一个3*1的向量
  装甲板坐标系的原点在相机坐标系下的位置
  平移向量
rvec 也是一个3*1的向量
  rvec是什么？
y
x
z
y
x
z

## Slide 54: rvec 旋转向量
旋转向量 也是一种旋转表示方法
欧拉角：依次绕三根坐标轴，进行三次旋转
旋转向量：
绕一个空间中的向量，进行一次性的旋转
该向量的方向 使用右手定则决定旋转的方向
该向量的长度 旋转的弧度

## Slide 55: 旋转 还有什么别的表示方法？
旋转向量
旋转矩阵
欧拉角
四元数
cv::Rodrigues
rvec
rmat
反三角函数
罗德里格斯公式
y
x
z
y
x
z
2
1
3
4
Notes: https://docs.opencv.org/4.x/da/d4a/classcv_1_1Quat.html#a5fa902f27a084399249384db77e03d9b

## Slide 57
imu坐标系->世界坐标系

## Slide 58
实战：使用solvepnp求装甲板位姿

## Slide 59
tracker用kf估计装甲板运动状态，用iesekf估计整车运动状态
卡尔曼滤波

## Slide 62
理解卡尔曼滤波做了什么

## Slide 64
卡尔曼滤波

## Slide 73
实战：调节卡尔曼滤波噪声矩阵

## Slide 76
部署

## Slide 77
实战：在ax650上跑通自瞄程序

## Slide 78
杂谈

## Slide 79
sensor相机得到装甲板图像
corner refine传统视觉算法按照网络预测的roi计算精确角点
detector神经网络预测装甲板角点
timeserial不断获取云台姿态角和robostatus并发送云台目标状态和开火信息
planner多种策略解算到云台的目标状态并优化云台跟踪轨迹（MPC），控制开火时机
predictor筛选可瞄准的装甲板以及锁定跟踪车辆目标
solvepnp根据角点，装甲板物理模型和相机内外参得到装甲板位置和yaw角（相机系）
transformer相机系位姿转换到世界系
tracker用kf估计装甲板运动状态，用iesekf估计整车运动状态
callback
Notes: sensor相机得到装甲板图像
detector神经网络预测装甲板角点
corner refine传统视觉算法按照网络预测的roi计算精确角点
predictor筛选可瞄准的装甲板以及锁定跟踪车辆目标
solvepnp根据角点，装甲板物理模型和相机内外参得到装甲板位置和yaw角（相机系）
transformer相机系位姿转换到世界系
tracker用kf估计装甲板运动状态，用iesekf估计整车运动状态
planner多种策略解算到云台的目标状态并优化云台跟踪轨迹，控制开火时机
timeserial不断获取云台姿态角和robostatus

## Slide 80
输入

## Slide 81
输出1-云台目标

## Slide 83
输出2-火控

## Slide 84
+弹丸控制精度

## Slide 85
process_latency : 从图像采集瞬间到"此刻"的耗时
= now() - 图像采集时刻的时间戳
send_latency : 指令从上位机发出 → 串口传输 → 下位机接收 的耗时
comm_latency : 超参，概括各种杂项延迟，比如电控从解包完成到电机运动（或者云台对位置指令跟随的滞后）
→ 实际场景里你要手调这个参
shoot_latency:超参，电控从解包完成到弹丸从枪口发射出
      → 实际场景里你要手调这个参（单/连发延迟均可由电控测得）
fly_time : 弹丸从枪口飞到目标位置的耗时
= distance / bullet_speed
延迟

## Slide 86
系统优化

## Slide 89
装甲板筛选、车辆筛选

## Slide 90
跟踪器状态机
双模型自适应跟踪

## Slide 91
实战：自瞄上车

## Slide 93
End